Uchwała Nr  IV/ 25 /07

Rady Gminy Siedlec

z dnia  30 stycznia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. gr. 322 położonej w Jaromierzu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635), w związku z Uchwałą Nr XXIX/218/05 Rady Gminy Siedlec z dnia 11 października 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

### RADA  GMINY  SIEDLEC

uchwala co następuje:

( 1.

1. Stwierdza się zgodność przedstawionego planu miejscowego z polityką przestrzenną

gminy zawartą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Siedlec.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla działki

geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 322 położonej w miejscowości Jaromierz,

zwany dalej planem.

§ 2.

Zakres ustaleń planu miejscowego:

- Przeznaczenie teren i linie rozgraniczające terenu.

- Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

- Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

- Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

- Warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

( 3.

1.Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały

- Rysunek planu obowiązuje w granicach zatwierdzenia.

- Obowiązującymi ustaleniami planu są oznaczone na rysunku planu: linie rozgraniczające terenu, nieprzekraczalna linia zabudowy.

§ 4.

Obszar i przedmiot planu:

- Tereny lasu i gruntów leśnych w obrębie działki geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 322 o powierzchni 0,80 ha

- Tereny gruntów rolnych zabudowanych w obrębie działki, o której mowa w ust.1, o  powierzchni 0,59 ha,

które przeznacza się pod zabudowę produkcyjną o charakterze produkcji zwierzęcej (hodowlaną) i oznacza w planie symbolem RM.

§ 5.

Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

- przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

- przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi.

- przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.

- nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu.

- powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchni terenu.

- powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością.

- wysokości budynku – należy przez to rozumieć wymiar mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi stropodachu lub kalenicy.

Rozdział  II

U s t a l e n i a    s z c z e g ó ł o w e

( 6.

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RM ustala się:

- Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy rolniczej

- Przedstawienie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa dla właściciela oraz techniczno-produkcyjna związana z funkcją podstawową.

- Nie dopuszcza się lokalizacji budynków w odległości mniejszej niż 12 m od granicy z lasem.

- Warunki dopuszczenia nowych inwestycji

  - potencjalna uciążliwość nie może przekroczyć, na granicy własności działki, żadnych dopuszczalnych wielkości określonych normami

  - obiekty i prowadzona działalność nie mogą pogorszyć stanu środowiska i wpływać na stan zdrowia ludzi oraz zagrożenie pożarowe

  - lokalizacja i eksploatacja obiektów i urządzeń związanych z technologiami emitują-cymi zanieczyszczenia gazowe lub pyłowe, mogącymi być źródłem hałasu i odoru, możliwa wyłącznie wtedy, gdy właściwe operaty i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, a później bieżąca kontrola, wykluczą ich negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i życie ludzi

  - zagospodarowanie działki musi uwzględnić wymogi przepisów odrębnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym zapewnienia dostępności do terenów leśnych pozostałych w granicach planu; w obszarze przyległym do lasu (w tym do drogi zapewniającej dostępność do lasu – dz. nr 33) – o szerokości 12 m – nie dopuszcza się składowania materiałów łatwopalnych ani prowadzenia działalności mogącej stworzyć zagrożenie pożarowe.

- Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - nieprzekraczalna linia zabudowy: min. 12 m od granicy z drogą publiczną w przypadku realizacji budynków gospodarczych o funkcji podstawowej, 6 m – w przypadku realizacji budynku mieszkalnego, 8 m – pozostałych budynków i obiektów; ograniczenie powyższe nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej

  - zjazd na drogę publiczną w miejscu istniejącego zjazdu, z prawem zmiany parametrów w uzgodnieniu z zarządcą drogi

  - realizacja obiektów zabudowy mieszkaniowej możliwa tylko w przypadku zachowania wymogów określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi przede wszystkim zachowania odpowiednich odległości od obiektów produkcyjnych,

  - dopuszczalne gabaryty wysokościowe obiektów kubaturowych – 9,0 m, z dopuszczeniem wywyższenie do 15,00 m niewielkich fragmentów z uwagi na procesy technologiczne.

  - ustala się obowiązek zabezpieczenia niezbędnych miejsc postojowych w granicach własności działki, w ilości niezbędnej dla wypełniania funkcji podstawowej

  - dopuszczalna powierzchnia zabudowy – 40 %

  - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30 %

  - minimalna powierzchnia działki – po ewentualnym podziale wtórnym – 0,50 ha

  - obowiązuje, przy projektowaniu i realizacji zabudowy, uwzględnienie lokalnych tradycji w zakresie elementów wykończeniowych i kształtowania form zabudowy

§ 7.

Ustala się następujące, obowiązujące na całym obszarze objętym planem, zasady

wyposażenia terenów w urządzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu):

- Zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej gminy

- Odprowadzenie wód opadowych – na tereny otwarte w obrębie działki

- Odprowadzenie ścieków sanitarnych:

  - ścieki bytowe – docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się, tymczasowo, odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z wywozem do miejsc wskazanych przez organ gminy, na zasadach określonych w przepisach szczególnych

  - ścieki produkcyjne – do szczelnych zbiorników z zapewnieniem wywozu w okresach określonych przepisami odrębnymi

4.  Składowanie odpadów zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Gminy Siedlec w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie;

5.  Zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz – zgodnie z warunkami określonymi przez

dysponentów sieci

§ 8.

Ustala się następujące warunki korzystania ze środowiska przyrodniczego:

- Ustala się następujące warunki w zakresie ochrony gruntów i wód gruntowych:

- składowanie materiałów, surowców i odpadów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w miejscach specjalnie wyznaczonych, zgodnie z przepisami szczególnymi; nie dopuszcza się składowania na powietrzu i bezpośrednio na powierzchni terenu produktów i materiałów pylących, a także mogących przenikać do gruntu lub wód gruntowych

- obowiązuje gromadzenie odpadów poprodukcyjnych w miejscach wydzielonych z wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, z zapewnieniem sposobu utylizacji lub zagospodarowania

- zagospodarowanie wód deszczowych – w obrębie działki

2. Ustala się następujące warunki dotyczące ochrony przed nadmiernym hałasem i ochrony   powietrza:

- zobowiązuje się inwestorów do zabezpieczenia środowiska przed źródłami hałasu lokali-zowanymi na terenie, zgodnie z przepisami odrębnymi; ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A – jak na terenach mieszkaniowych

- obowiązuje zakaz emisji pyłów i gazów technologicznych do atmosfery

- ogrzewanie pomieszczeń i wytwarzanie energii  dla celów produkcyjnych na bazie ekolo-gicznych nośników energii (gaz, olej opałowy, energia elektryczna) lub innych gwarantu-jących minimalną emisję substancji szkodliwych, zgodnie z operatem ochrony powietrza

3.   Pozostałe ustalenia z zakresu ochrony środowiska:  w przypadku gromadzenie odpadów  niebezpiecznych obowiązuje zawarcie właściwych umów z ich odbiorcami godnie z decyzją odpowiednich organów administracji

§ 9.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych znalezisk archeologicznych,  obowiązuje zabezpieczenie znaleziska i zgłoszenie powyższego faktu właściwym służbom ochrony zabytków celem podjęcia właściwych prac wykopaliskowych.

§ 10.

Do czasu realizacji ustaleń planu obowiązuje dotychczasowe wykorzystanie terenu.

Rozdział  III

U s t a l e n i a    k o ń c o w e

( 11.

Ustala się, zgodnie z art. 36, ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stawkę jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 20%

( 12.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec

( 13.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.